Jon Delemos

HW #3
CSc 137, Harvey
Adder/Mux (12 pts)

1. Design a Single cell -1 bit Carry propagate (Ripple Carry Adder) full adder. (6 pts)
  1. Generate the truth table

A	B	CIN(CARRY)	SUM	CARRY
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

  1. Using K-map, determine the logical expression for Carry out (C-out) and Sum (S)

Sum

B/C	00	01	11	10
A in 0	00	1	0	1
1	1	0	1	0

Cout

B/C	00	01	11	10
A in 0	00	0	1	0
1	0	1	1	1

SOP = A + B+ C
Cout = Ab + BC + AC

  1. Based on the logical expression, create the schematic diagram for full adder

1. Design a 1 bit, 2 to 1 multiplexer (Mux). Outputs Y when S = 0; X when S = 1. (6 pts)
  1. Generate the truth table
  2. Using K-map, determine the logical expression for output
  3. Based on the logical expression, create the schematic diagram for Mux

S	X	Y	OUTPUT
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

MUX

XY	00	01	11	10
S in 0	00	1	1	0
1	0	0	1	1

INVERSE SY OR SX: